## Slide 1: IoT
Quiet Time
Bart Kerstens, Stijn Schrauwen, Arne Schoonvliet & Brecht Carlier
Notes: Bart
Goedemorgen, mijn collega's en ik gaan u een presentatie geven over ons project Quit time.
Veel luisterplezier en demo op het einde.

## Slide 2: Architectuur
Notes: Stijn De opdracht
Per lokaal geluidsmetingen doen
Heatmap weergeven waar lawaaierig
Verwezelijking in Werkelijkheid
Per verdiep
Rasp. Pi
via RF24 communiceren naar verschillende arduino’s
via het internet zou dit dan naar de rest Api gestuurd worden gestuurd
waar onze backend dan een heatmap zal genereren
Per lokaal
arduino met mic en RF24module

## Slide 3: Architectuur
Notes: Stijn
Labo opstelling
2arduino’s met RF24 en mic
comuniceren met
Rasp pi
hier runt ook de backend waar de frontend zijn data zal halen via internet

## Slide 4: Microfoon
MAX 4466
Sampling ADC
Notes: Arne

## Slide 5: Meshnetwerk
Vorige pogingen mislukt (Zigbee, ESP8266)
nRF24L01
RF24
Momenteel sternetwerk
Notes: Veel tijd gestoken in het vinden van het juiste draadloze protocol!
Zigbee => Problemen met (standalone) analoog samplen => Verkeerde Zigbee’s hadden voor ons idee (S1 vs S2)
nRF24L01 => RF
=> Problemen (time slots, …)
=> Oplossing RF24
RF24 => Plus andere bibliotheken => OSI netwerk

## Slide 6: Arduino
Sensor node
Notes: Stijn
Arduino
sensor node
niet meer dan een slave in node netwerk
om x aantal tijd data naar master sturen

## Slide 7: Raspberry Pi 2
Master node
Backend
Tail / Tee

## Slide 8: Node Red
Backend!?
Verbind sensor data met front end (REST)
SaveTime() en GetTime()

## Slide 9: Front - End
Heatmap
Javascript Library
AJAX (JSONP)
Notes: Bart
Om de heatmap te visualiseren heb ik gebruik gemaakt van een javascript libray genaamd heatmap.js.
In onze html stellen we een afbeelding van van een bepaalde grootte. Hierover komt de heatmap terecht met dezelfde grootte als de html afbeelding.
Eerst hebben we de sensor objecten in het preogramma gestoken met een ID, x en y. Deze hebben ook een value.
Deze value halen we binnen via eem ajax voor een jsonp call naar de server. We doen dit in jsonp formaat voor cross-site scripting beveiliging te vermijden.
De jsonp file bevat een ID en een value.
Afhankelijk van de ID kunnen we de jusite value aan de correcte sensor kopellen.

## Slide 10: Demo

## Slide 11: Conclusie
Genoten van het project
Draadloze netwerk research
Tot een goed einde gebracht
Notes: Arne